| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV Số: /TTr-TCS-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cẩm Phả, ngày tháng 4 năm 2022 |
| --- | --- |

# TỜ TRÌNH

# V/v: thông qua đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025, nội dung như sau:

I. Thông qua đầu tư dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành đảm bảo tuân thủ pháp luật và hiệu quả của dự án đầu tư.

Nội dung dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn.

2. Người quyết định đầu tư: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

4. Mục tiêu đầu tư: Khai thác tối đa tài nguyên bằng phương pháp lộ thiên, phục vụ nhu cầu tiêu thụ than trong nước, ổn định sản xuất của Công ty đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

5. Tên tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin.

6. Tên tổ chức lập Thiết kế cơ sở: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin.

7. Địa điểm xây dựng: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

8. Loại, nhóm dự án và cấp công trình: Loại công trình công nghiệp, dự án nhóm B, cấp II.

9. Số bước thiết kế: 02 bước.

10. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở)

10.1. Biên giới và trữ lượng khai trường

- Biên giới khai trường: Khai thác với đáy kết thúc ở mức cao - 325 m;

- Trữ lượng khai trường: Trữ lượng địa chất huy động là 51.848.239 tấn; khối lượng than nguyên khai là 65.994.181 tấn.

10.2. Công suất thiết kế và tuổi thọ dự án

- Công suất thiết kế: 4,5 triệu tấn/năm (theo than nguyên khai).

- Tuổi thọ dự án: 22 năm.

10.3. Mở vỉa và trình tự khai thác

- Mở vỉa: Công tác mở vỉa được lựa chọn là đi hào bám vách và khai thác từ vách sang trụ.

- Trình tự khai thác: Khai thác cánh Đông Bắc trước tiến tới kết thúc khai thác ở mức -325 m để tạo diện đổ thải trong. Sau khi khai thác xong khu vực Đông Bắc tiến hành phát triển mỏ về phía Tây cuối cùng khai thác phần cánh Nam.

10.4. Hệ thống khai thác, công nghệ khai thác

10.4.1. Hệ thống khai thác

Áp dụng hệ thống khai thác xuống sâu, dọc, hai bờ công tác, đất đá đổ bãi thải ngoài và bãi thải trong với 02 dây chuyền đồng bộ thiết bị.

- Dây chuyền đồng bộ thiết bị 1 (ĐBTB1) bao gồm: Máy khoan có đường kính dk = 300÷350 mm; Máy xúc có dung tích gầu E = 15÷17 m3; Ô tô tự đổ có tải trọng 130÷150 tấn.

- Dây chuyền đồng bộ thiết bị 2 (ĐBTB2) bao gồm: Máy khoan có đường kính dk = 230÷300 mm; Máy xúc có dung tích gầu E = 10÷12 m3; Ô tô tự đổ có tải trọng 90÷100 tấn.

Các thông số của hệ thống khai thác:

| TT | Các thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ĐBTB 1 | ĐBTB 2 |
| 1 | Chiều cao tầng bóc đất đá | m | 15 | 15 |
| 2 | Chiều rộng dải khấu | m | 30,0 | 22,5 |
| 3 | Góc dốc sườn tầng | độ | 65÷70 | 65÷70 |
| 4 | Chiều rộng mặt tầng công tác tối thiểu | m | 50 | 45 |
| 5 | Chiều rộng mặt tầng nghỉ | m | 13÷20 | 13÷20 |
| 6 | Số lượng tầng trong 1 nhóm tầng | tầng | 3÷4 | 3÷4 |
| 7 | Góc dốc bờ công tác | độ | 25÷28 | 25÷28 |

10.4.2. Công nghệ khai thác

- Công tác khoan: Sử dụng các máy khoan có đường kính từ 230 ÷ 350 mm.

- Công tác nổ mìn: Áp dụng phương pháp nổ mìn vi sai qua lỗ qua hàng, sử dụng mạng kíp vi sai phi điện, khởi nổ bằng kíp điện hoặc kíp phi điện.

Các thông số của mạng lưới khoan nổ mìn như sau:

| TT | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ĐBTB 1 | ĐBTB 2 |
| 1 | Chiều cao tầng khai thác | m | 15 | 15 |
| 2 | Đường kính lỗ khoan | mm | 300÷350 | 230÷300 |
| 3 | Chiều sâu lỗ khoan | m | 18,5 | 17,5 |
| 4 | Chiều sâu khoan thêm | m | 3,5 | 2,5 |
| 5 | Đường kháng chân tầng | m | 11,0 | 8,5 |
| 6 | Khoảng cách giữa các lỗ mìn | m | 10,5 | 8,0 |
| 7 | Khoảng cách giữa các hàng lỗ mìn | m | 9,0 | 7,0 |
| 8 | Chiều dài nạp bua | m | 9,3 | 8,0 |
| 9 | Chiều dài nạp thuốc | m | 9,2 | 9,5 |
| 10 | Chỉ tiêu thuốc nổ | kg/m3 | 0,56 | 0,5 |
| 11 | Lượng thuốc nổ trong 1 lỗ khoan | kg | 794 | 420 |
| 12 | Suất phá đá | m3/mks | 74 | 39 |

- Công tác xúc bốc: Sử dụng lại toàn bộ thiết bị xúc bốc hiện có, đầu tư bổ sung máy xúc thủy lực gầu ngược có dung tích gàu E = 10÷12 m3 và E = 15÷17 m3.

- Công tác vận tải đất đá: Sử dụng ô tô kết hợp với vận tải liên hợp ô tô băng tải, vận tải đất đá từ khai trường ra bãi thải và trạm nghiền đất đá do các ô tô tự đổ có tải trọng 50÷60 tấn, 90÷100 tấn và 130÷150 tấn.

- Công tác vận tải than: Sử dụng ô tô tự đổ có tải trọng 35÷40 tấn và 50÷60 tấn để vận chuyển than từ gương tầng về các xưởng sàng.

10.4.3. Dây chuyền đồng bộ thiết bị khai thác:

- Thiết bị phục vụ bóc đất đá:

+ Thiết bị khoan: Sử dụng máy khoan có đường kính lỗ khoan từ 230÷350 mm;

+ Thiết bị xúc bốc: Sử dụng máy xúc thủy lực có dung tích gầu E = 6(7 m3, E = 10(12 m3 và E = 15(17 m3; Máy xúc tay gầu chạy điện có dung tích gầu xúc E = 8÷10 m3;

+ Thiết bị vận tải: Sử dụng ô tô tự đổ có tải trọng 55(60 tấn, 90(100 tấn và 130(150 tấn.

- Thiết bị phục vụ khai thác than:

+ Thiết bị xúc than: Sử dụng máy xúc thủy lực có dung tích gầu E =3,5(4 m3 và E = 6(7 m3;

+ Thiết bị vận tải: Sử dụng ô tô tự đổ có tải trọng 35÷40 tấn và 50÷60 tấn.

10.5. Vận tải trong mỏ

- Vận tải đất đá thải: Sử dụng hình thức vận tải hỗn hợp gồm vận tải liên hợp ô tô băng tải và vận tải bằng ô tô.

- Vận tải than: Than nguyên khai được các xe ôtô tự đổ có tải trọng 35 ÷ 40 tấn và các xe 50 ÷ 60 tấn.

- Vận tải người và nguyên vật liệu: Sử dụng các thiết bị hiện có.

10.6. Công tác thải đất đá

- Khối lượng đất đá thải: Tổng khối lượng đất đá thải là 794.857 nghìn m3.

- Vị trí và khối lượng đổ thải: Đất đá thải của Dự án được đổ thải tại bãi thải ngoài và bãi thải trong bao gồm:

+ Bãi thải Bàng Nâu với khối lượng 59.700 nghìn m3;

+ Bãi thải trong mỏ Khe Chàm II (Lộ thiên) với khối lượng 339.000 nghìn m3;

+ Bãi thải Đông Khe Sim và Nam Khe Tam với khối lượng 3.500 nghìn m3;

+ Bãi thải Khe Chàm III với khối lượng 7.500 nghìn m3;

+ Bãi thải trong Khe Tam với khối lượng 27.000 nghìn m3’

+ Bãi thải Trong Thắng Lợi với khối lượng 83.000 nghìn m3;

+ Bãi thải Trong Gầm Cao Sơn với khối lượng 275.157 nghìn m3.

- Công nghệ đổ thải: Áp dụng công nghệ ô tô kết hợp với máy gạt (đối với hình thức vận tải ô tô) và máy rót tải kết hợp với máy gạt (đối với hình thức vận tải liên hợp ô tô băng tải).

10.7. Thoát nước mỏ

Sử dụng phương pháp thoát nước tự chảy và phương pháp thoát nước cưỡng bức.

- Thoát nước tự chảy: Nước mặt từ các tầng trên mức +60 được thoát tự chảy thông qua hệ thống mương chân tầng dẫn về phía Bắc chảy ra suối Đá Mài.

- Thoát nước cưỡng bức: Nước ngầm và nước mặt tại các tầng dưới mức +60 được dẫn xuống moong và bơm cưỡng bức lên hố thu theo hệ thống đường ống đặt trên mặt tầng về trạm xử lý nước thải khu vực mặt bằng sân công nghiệp, tại đây nước được xử lý trước khi chảy ra suối Đá Mài.

10.8. Công tác chế biến khoáng sản

Than nguyên khai của dự án được cấp cho nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm, phần còn lại được sơ tuyển cấp cho nhà máy sàng tuyển than Cửa Ông và chế biến tại mỏ.

10.9. Sửa chữa cơ điện và kho tàng

Sử dụng lại toàn bộ công trình nhà xưởng và thiết bị, máy công cụ hiện có thực hiện sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị phục vụ cho sản xuất của Công ty.

10.10. Cung cấp điện và trang bị điện

10.10.1. Nguồn cung cấp điện

- Nguồn điện 35kV: Sử dụng nguồn điện hiện có cấp cho mỏ Cao Sơn được lấy từ 02 đường dây trên không 35kV - Lộ 374 - E5.1 xuất tuyến từ TBA-110/35/6 kV Mông Dương và Lộ 374-E5.33 xuất tuyến từ TBA-110/35 kV Khe Chàm.

- Trạm biến áp 35/6kV: Sử dụng các trạm biến áp 35/6 kV- 2x10.000 kVA, TBA 35/6 kV- 2 x 18.000 kVA và TBA 35/6 kV-2 x 20.000 kVA hiện có của mỏ cung cấp điện cho thiết bị khai thác, bơm thoát nước, hệ thống trạm nghiền, tuyến băng tải vận chuyển đất đá…

- Lưới điện 6 kV:

+ Sử dụng lại các tuyến đường dây 6kV cố định, di động trên khai trường và các đường cáp 6kV hiện có cấp cho các phụ tải và luân chuyển phù hợp với vị trí, nhu cầu sản xuất chung của mỏ;

+ Sử dụng các tuyến cáp điện 6 kV cấp điện từ các khởi động mềm đến các động cơ bơm thoát nước.

- Hệ thống lưới điện 0,4 kV và hệ thống điện chiếu sáng: Sử dụng lại toàn bộ các trạm biến áp 6/0,4 kV, hệ thống lưới điện 0,4 kV và hệ thống điện chiếu sáng của mỏ.

- Trạm phân phối (TPP) di động 6 kV: Sử dụng lại các TPP di động 6 kV để cấp điện cho các trạm bơm thoát nước.

10.10.2. Trang bị điện động lực

- Phía 35 kV: Đóng cắt, bảo vệ được thực hiện bằng các cầu dao máy cắt, được lắp đặt tại sân trạm biến áp 35/6 kV.

- Phía 6 kV: Đóng cắt, bảo vệ được thực hiện bằng các tủ hợp bộ 7,2 kV lắp đặt trong nhà trạm, các cầu dao cách ly 6 kV, tủ phân đoạn đường dây 6 kV ngoài trời. Cầu chì tự rơi 6 kV, được lắp đặt trên cột trạm biến áp treo.

- Phía 0,4 kV: Sử dụng các Aptômát, contactor, rơle nhiệt, rơ le rò... có công suất phù hợp với công suất của thiết bị để điều khiển đóng cắt và bảo vệ ngắn mạch, quá tải cho các thiết bị điện áp 0,4 kV.

10.11. Thông tin liên lạc và tự động hóa

Sử dụng lại hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống tự động hóa hiện có của mỏ. Các thiết bị máy điện thoại, bộ đàm,… sẽ được luân chuyển phù hợp giữa các vị trí trong quá trình sản xuất.

10.12. Kiến trúc và xây dựng

Sử dụng lại toàn bộ các hệ thống hạ tầng xây dựng hiện có bao gồm nhà điều hành, xưởng sửa chữa bảo dưỡng ô tô, xưởng sửa chữa cơ điện, các phân xưởng Vận tải, phân xưởng Trạm mạng, Công trường khoan, Kho vật tư, Hệ thống sàng tuyển than, Trạm biến áp, các công trình phụ trợ,…

10.13. Cung cấp nước và thải nước

10.13.1. Cung cấp nước

- Cung cấp nước sinh hoạt: Được mua của Xí nghiệp nước Cẩm Phả.

- Cung cấp nước sản xuất: Nước phục vụ tưới đường, rửa xe và vệ sinh công nghiệp được lấy từ các trạm cấp nước bơm từ moong khai thác và nguồn nước sau xử lý của các trạm xử lý nước thải mỏ. Nước dùng cho xử lý bụi tại các xưởng sàng, dập bụi khu vực bãi thải sử dụng các trạm bơm dẫn nước đến các công trình và thiết bị xử lý bụi.

10.13.2. Thải nước:

- Nước thải sinh hoạt: Sử dụng lại các công trình xây dựng hiện có phục vụ sản xuất.

- Nước thải sản xuất: Sử dụng lại các công trình xây dựng hiện có phục vụ sản xuất Nước vệ sinh công nghiệp các phân xưởng sửa chữa được qua các các bể lắng và bể bẫy dầu giữ lại dầu mỡ, nước trong được xả ra hệ thống thoát chung trên mặt bằng.

10.14. Tổng mặt bằng: Sử dụng lại toàn bộ các mặt bằng và các hạng mục công trình.

11. Tổng diện tích sử dụng đất: 1.710,19 ha.

Trong đó:

- Diện tích mặt bằng sân công nghiệp: 	55,92 ha;

- Diện tích khai trường: 		         607,43 ha;

- Diện tích bãi thải: 			      1.026,84 ha;

- Diện tích cho các công trình khác: 	     20 ha.

12. Phương án giải phóng mặt bằng: Phương án đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện theo phương án phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

13. Tổng mức đầu tư của dự án: 1.829.517.805 nghìn đồng.

Trong đó:

| - Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tạm tính): | 38.000.000 | nghìn đồng; |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí thiết bị: | 1.542.848.362 | nghìn đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án: | 7.240.015 | nghìn đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 27.323.912 | nghìn đồng; |
| - Chi phí khác: | 83.785.835 | nghìn đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 130.319.681 | nghìn đồng. |

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

14. Nguồn vốn đầu tư: Vay thương mại và các nguồn hợp pháp khác của Công ty.

15. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian xây dựng cơ bản: 05 năm;

- Thời gian khai thác mỏ: 22 năm.

16. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực quản lý.

17. Danh mục hồ sơ gửi kèm: Theo liệt kê tài liệu gửi kèm theo trong phụ lục.

II. Thông qua định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025 Công ty CP than Cao Sơn - TKV như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 5 năm | Cộng 5 năm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |  |
| 1 | Quản trị tài nguyên |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a- Bóc đất đá lộ thiên | 1000m3 | 60 400 | 66 800 | 68 500 | 59 600 | 54 500 | 309 800 |
|  | Trong đó: Đất CBSX | “ | 60 400 | 66 800 | 68 500 | 59 600 | 54 500 | 309 800 |
|  | Đất XDCB | “ |  |  |  |  |  |  |
|  | * Hệ số bóc đất CBSX | m3/tấn | 10,98 | 11,13 | 11,42 | 11,97 | 12,67 | 11,57 |
|  | b- Đào lò tổng số | M |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: Đào lò CBSX | “ |  |  |  |  |  |  |
|  | Đào lò XDCB | “ |  |  |  |  |  |  |
|  | * Hệ số đào lò CBSX | m/1000t |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sản phẩm chủ yếu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Than nguyên khai | 1000t | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 4 980 | 4 300 | 26 780 |
|  | - Lộ thiện | “ | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 4 980 | 4 300 | 26 780 |
|  | - Hầm lò | “ |  |  |  |  |  |  |
|  | - Than khai thác lò bằng | “ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Than sạch sang tại mỏ | 1000t | 1 814 | 2 331 | 2 338 | 2 052 | 1 520 | 10 055 |
|  | - Than Sạch từ nguyên khai | “ | 1 064 | 1 431 | 1 438 | 1 152 | 720 | 5 850 |
|  | - Than sạch từ đất đá lẫn than | “ | 750 | 900 | 900 | 900 | 800 | 4 250 |
| 2.3 | Than tiêu thụ (giao cho Tập đoàn) | 1000t | 6 114 | 6 731 | 6 738 | 5 752 | 5 020 | 30 355 |
| a | Than giao cho các Cty tuyển than | “ | 4 300 | 4 400 | 4 400 | 3 700 | 3 500 | 20 300 |
|  | - Than nguyên khai | “ | 4 300 | 4 400 | 4 400 | 3 700 | 3 500 | 20 300 |
|  | - Than sạch | “ |  |  |  |  |  |  |
| b | Than giao cho Công ty kho vận | “ | 1 814 | 2 331 | 2 338 | 2 052 | 1 520 | 10 055 |
|  | - Than nguyên khai | “ |  |  |  |  |  |  |
|  | - Than sạch | “ | 1 814 | 2 331 | 2 338 | 2 052 | 1 520 | 10 055 |
| 3 | Lao động - Tiền lương |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lao động định mức | Người | 3 996 | 3 970 | 3 897 | 3 659 | 3 511 | 3 807 |
|  | Tiền lương bình quân | 1000đ/ng-thg | 10 517 | 11 253 | 11 698 | 11 610 | 11 677 | 11 351 |
| 4 | Doanh thu tổng số | Tr.đồng | 8 005 425 | 9 276 706 | 9 180 044 | 8 363 911 | 7 751 171 | 42 577 258 |
|  | Doanh thu sản xuất than | “ | 8 005 425 | 9 276 706 | 9 180 044 | 8 363 911 | 7 751 171 | 42 577 258 |
|  | Doanh thu sản xuất kinh doanh khác | “ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lợi nhuận | Tr.đồng | 63 638 | 72 407 | 71 780 | 63 533 | 57 272 | 328 630 |
|  | - Sản xuất than | “ | 63 638 | 72 407 | 71 780 | 63 533 | 57 272 | 328 630 |
|  | - Sản xuất khác | “ |  |  |  |  |  |  |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

# Nơi nhận:						       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đại hội đồng cổ đông TN 2022;		                       CHỦ TỊCH

- Cổ đông Công ty;

- HĐQT, BKS, BGĐ;

- Lưu VT; HĐQT.

Vũ Văn Khẩn

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-TCS-HĐQT  ngày    /4/2022

của HĐQT Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV)

| STT | Tên văn bản, hồ sơ | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tờ trình số 2586 /TTr-TCS-ĐM ngày 06/4/2022 của Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV về việc phê duyệt Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn | 01 bản |  |
| 2 | Văn bản số 3703/TKV-ĐT ngày 09/8/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; | 01 bản |  |
| 3 | Hồ sơ BCNCKT ĐTXD Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn gồm: Phần 1: Thuyết minh chung; Phần 2: Thiết kế cơ sở: Tập 1: Thuyết minh; Tập 2: Các bản vẽ thiết kế cơ sở. | 01 bộ |  |

# PHỤ LỤC 01: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

# Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn

# (Kèm theo Tờ trình số 2586/TTr-TCS-ĐM ngày 06/4/2022 của Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV)

| STT | Khoản mục chi phí | Giá trị, 1000 đồng |
| --- | --- | --- |
|  |  | Trước thuế | Thuế GTGT | Sau thuế |
| 1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tạm tính) | 38.000.000 |  | 38.000.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 1.402.589.420 | 140.258.942 | 1.542.848.362 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 6.581.832 | 658.183 | 7.240.015 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 24.839.920 | 2.483.992 | 27.323.912 |
| 5 | Chi phí khác | 81.100.230 | 2.685.606 | 83.785.835 |
| - | Các chi phí khác | 49.850.571 | 2.685.606 | 52.536.177 |
| - | Lãi vay trong thời gian xây dựng | 31.249.659 |  | 31.249.659 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 119.965.948 | 10.353.733 | 130.319.681 |
| - | Dự phòng cho các khối lượng phát sinh | 15.052.198 | 582.778 | 15.634.976 |
| - | Dự phòng theo yếu tố trượt giá | 104.913.750 | 9.770.955 | 114.684.705 |
|  | Tổng cộng | 1.673.077.349 | 156.440.456 | 1.829.517.805 |

# PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ

# Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn

# (Kèm theo Tờ trình số      /TTr-TCS-ĐM ngày    /4/2022 của HĐQT Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV)

| STT | Nội dung chi phí | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá, 1000 đồng | Giá trị, 1000 đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Trước thuế | Thuế GTGT | Sau thuế |
| 1 | Thiết bị khai thác |  |  |  | 1.399.098.813 | 139.909.881 | 1.539.008.694 |
| - | Máy khoan thủy lực, d= 300÷350 mm | cái | 2 | 44.779.770 | 89.559.540 | 8.955.954 | 98.515.494 |
| - | Máy xúc thủy lưc gầu ngược, E=10÷12 m3 | cái | 2 | 48.870.000 | 97.740.000 | 9.774.000 | 107.514.000 |
| - | Máy xúc thủy lực gầu ngược, E=15÷17 m3 | cái | 2 | 68.163.709 | 136.327.418 | 13.632.742 | 149.960.160 |
| - | Ô tô tự đổ có tải trọng 130÷150 tấn | cái | 29 | 34.081.855 | 988.373.782 | 98.837.378 | 1.087.211.160 |
| - | Xe gạt bánh xích công suất 330÷450 kW | cái | 4 | 21.774.518 | 87.098.073 | 8.709.807 | 95.807.880 |
| 2 | Thoát nước khai trường (năm thứ 4) |  |  |  | 3.490.607 | 349.061 | 3.839.668 |
| 2.1 | Thiết bị cơ |  |  |  | 1.870.861 | 187.086 | 2.057.947 |
| - | Chi phí mua sắm thiết bị |  |  |  | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 |
|  | Máy bơm nước Q= 1222 m³/h; H=185 m; P=1000 kW; n=1480 v/ph; U= 6kV. | cái | 1 | 1.818.182 | 1.818.182 | 181.818 | 2.000.000 |
| - | Chi phí lắp đặt thiết bị | ht | 1 | 52.679 | 52.679 | 5.268 | 57.947 |
| 2.2 | Thiết bị điện |  |  |  | 1.619.747 | 161.975 | 1.781.721 |
| - | Chi phí mua sắm thiết bị |  |  |  | 1.462.000 | 146.200 | 1.608.200 |
| + | Tủ phân phối trung áp loại tủ đầu vào, Uđm= 7,2 kV, Iđm=630 A, Isc=25 kA vỏ tủ bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng loại tủ máy cắt khí SF6 có 01 dao cách ly | cái | 1 | 368.400 | 368.400 | 36.840 | 405.240 |
| + | Tủ khởi động mềm tủ trọn bộ Uđm= 7,2 kV dùng khởi động cho động cơ bơm nước Pđm=1000 kW bằng khởi động mềm | cái | 1 | 1.093.600 | 1.093.600 | 109.360 | 1.202.960 |
| - | Chi phí lắp đặt thiết bị | ht | 1 | 157.747 | 157.747 | 15.775 | 173.521 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 1.402.589.420 | 140.258.942 | 1.542.848.362 |

# PHỤ LỤC 03: CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN, CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHI PHÍ KHÁC

# Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn

# (Kèm theo Tờ trình số 2586/TTr-TCS-ĐM ngày 06/4/2022 của Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV)

| STT | Khoản mục chi phí | Diễn giải | Giá trị, 1000 đồng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Trước thuế | Thuế GTGT | Sau thuế |
| I | Chi phí quản lý dự án |  | 6.581.832 | 658.183 | 7.240.015 |
| - | Chi phí quản lý dự án | 1,173%*(TB)*0,8*0,5 | 6.581.832 | 658.183 | 7.240.015 |
| II | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng |  | 24.839.920 | 2.483.992 | 27.323.912 |
| 1 | Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi | Theo Hợp đồng số 3006/HĐ-TCS-KH ngày 02/11/2020 | 5.477.469 | 547.747 | 6.025.216 |
| 2 | Chi phí Thiết kế bản vẽ thi công | Khái toán | 4.567.273 | 456.727 | 5.024.000 |
| 3 | Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi | Theo Hợp đồng số 3843/HĐ-KH-TCS ngày 30/11/2020 | 650.000 | 65.000 | 715.000 |
| 4 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 | 1.100.507 | 110.051 | 1.210.558 |
| - | Lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn | 0,520%*CP TV | 23.973 | 2.397 | 26.370 |
| - | Lập HSMT và đánh giá HSDT mua sắm thiết bị | 0,076%* TB | 1.076.535 | 107.653 | 1.184.188 |
| 5 | Chi phí tư vấn giám sát | Theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 | 40.037 | 4.004 | 44.041 |
| - | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | 1,147%*TB | 40.037 | 4.004 | 44.041 |
| 6 | Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch và lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chuẩn bị đầu tư dự án | Theo Hợp đồng số 6196/HĐ-KH-TCS ngày 09/12/2019 | 3.370.000 | 337.000 | 3.707.000 |
| 7 | Chi phí thẩm định nhiệm vụ QH=20%x CP lập nhiệm vụ quy hoạch | Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 | 674.000 | 67.400 | 741.400 |
| 8 | Chi phí khảo sát địa hình tỉ lệ 1/500 | Theo Quyết toán ngày 26/2/2020 | 5.628.655 | 562.865 | 6.191.520 |
| 9 | Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch | Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 | 48.741 | 4.874 | 53.615 |
| 10 | Chi phí công bố đồ án quy hoạch | Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 | 15.174 | 1.517 | 16.691 |
| 11 | Chi phí tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và đại diện cộng đồng dân cư | Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 | 10.116 | 1.012 | 11.128 |
| 12 | Chi phí làm mô hình quy hoạch | TT | 50.000 | 5.000 | 55.000 |
| 13 | Đo vẽ bản đồ hiện trạng GPMB tỷ lệ 1/1000 (phục vụ công tác đền bù GPMB) | TT | 956.262 | 95.626 | 1.051.888 |
| 14 | Biên tập bản đồ hiện trạng xin thuê đất tỷ lệ 1/2000 | TT | 320.514 | 32.051 | 352.566 |
| 15 | Lập mốc đường chuyền cấp 2 | TT | 177.063 | 17.706 | 194.769 |
| 16 | Cắm mốc ranh giới quy hoạch | TT | 236.848 | 23.685 | 260.533 |
| 17 | Chi phí lập Hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng | TT | 480.896 | 48.090 | 528.986 |
| 18 | Chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường | Theo Hợp đồng số 4115/HĐ-TCS-KH ngày 8/12/2020 | 1.036.364 | 103.636 | 1.140.000 |
| III | Các chi phí khác |  | 81.100.230 | 2.685.606 | 83.785.835 |
| 1 | Phí thẩm định dự án đầu tư (TT số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016) | 0,002%*TMĐT | 52.600 |  | 52.600 |
| 2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán và kiểm toán | Theo thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 | 2.493.049 | 146.860 | 2.639.909 |
| - | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 0,086% * TMĐT sau loại trừ*70% | 1.024.451 |  | 1.024.451 |
| - | Kiểm toán | 0,123% * TMĐT sau loại trừ*70% | 1.468.599 | 146.860 | 1.615.458 |
| 3 | Chi phí cải tạo phục hồi môi trường | Tạm tính | 25.387.459 | 2.538.746 | 27.926.205 |
| 4 | Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (TT số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016) | 0,009%*(TMĐT) | 173.240 |  | 173.240 |
| 5 | Lệ phí trước bạ ô tô | 2% * Ô tô | 21.744.223 |  | 21.744.223 |
| 6 | Lãi vay trong thời gian xây dựng |  | 31.249.659 |  | 31.249.659 |
|  | Tổng cộng |  | 112.521.981 | 5.827.781 | 118.349.762 |